附件：建筑安全生产重大隐患目录

施工企业及其施工现场

| 序号 | 隐患描述 |
| --- | --- |
| 1 | 安全生产 许可证 | 建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的 |
| 2 |  | 安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的 |
| 3 |  | 建筑施工企业取得安全许可证后降低安全生产条件的 |
| 4 |  | 建筑施工企业转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证 |
| 5 | 安全组织 机构 | 未建立和落实安全生产责任制。 |
| 6 |  | 建筑施工企业未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或数量不够。 |
| 7 |  | 施工现场未按相关规定设置专职安全管理人员 |
| 8 | 从业人员 安全资格 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未持有效的安全生产考核合格证书从事相关工作 |
| 9 |  | 建筑施工特种作业人员未持有有效的特种作业人员操作资格证书上岗作业 |
| 10 |  | 新入场、新岗位作业人员未经安全教育培训或经考核不合格上岗作业（以班组为核定单位） |
| 11 | 安全技术 管理 | 在施工组织设计中未编制安全技术措施、临时用电等方案或者专项施工方案。 |
| 12 |  | 危险性较大的分部分项工程未按规定编制安全专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未进行专家论证。施工现场未按方案组织实施的。 |
| 13 |  | 专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底 |
| 14 |  | 未制定工程毗邻建筑物、构筑物和地下管线制定专项保护方案。 |
| 15 |  | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未编制拆装方案、制定安全施工措施 |
| 16 |  | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装未组织验收投入使用。 |
| 17 |  | 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，未向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 |
| 18 | 安全监督 检查 | 未按规定对需要验收的危险性较大的分部分项工程进行验收。 |
| 19 |  | 对需要监视、监测、监控的危险性较大的分部分项工程或重点施工部位未按规定进行现场监督、监测、监控。 |
| 20 |  | 施工单位对所承担的建设工程是否进行定期和专项安全检查。 |
| 21 |  | 安全监督检查出的隐患未按期整改。 |
| 22 | 现场安全 管理 | 施工单位委托不具有相应资质和安全生产许可证的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 |
| 23 |  | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经检查或者查验不合格即投入使用 |
| 24 |  | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未出具检验合格证明或者出具虚假证明的 |
| 25 |  | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 |
| 26 |  | 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍 |
| 27 |  | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 |
| 28 |  | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 |
| 29 |  | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 |
| 30 |  | 未建立安全施工措施费台帐，未保证安全施工措施费专款专用。 |
| 31 |  | 施工现场未进行危险源辨识，并未釆取有效措施消除所存在的重大安全隐患。 |
| 32 |  | 重大安全隐患未公示告知。 |
| 33 |  | 未遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，对施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的未采取控制和处理措施。 |
| 34 |  | 没有为职工办理意外伤害保险。 |
| 35 | 大型机械 | 建筑起重机械超过使用年限需安全评估而未作安全评估继续使用的 |
| 36 |  | 施工现场有多台塔式起重机作业时，未制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施 |
| 37 |  | 施工起重机械安装后未经检测或检测不合格使用的 |
| 38 |  | 建筑起重机械安装后无验收手续或验收不合格使用的 |
| 39 |  | 机械设备安全装置缺少或失灵、失效 |
| 40 |  | 机械设备起重钢丝绳的规格、型号不符合说明书要求，无钢丝绳防脱槽装置，钢丝绳达到报废标准仍使用 |
| 41 |  | 建筑起重机械其基础设计未进行设计计算 |
| 42 |  | 建筑起重机械安装位置不符合安全要求 |
| 43 |  | 物料提升机安装高度大于或等于30m时，使用缆风绳的 |
| 44 |  | 物料提升机载人的 |
| 45 |  | 擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置 |
| 46 |  | 物料提升机提升钢丝绳接长使用或在卷筒上排列无序不整齐或吊蓝处于工作最低位置时巻筒上钢丝绳少于3圈。 |
| 47 |  | 所用建筑起重机械没取得产权备案 |
| 48 | 施工用电 | 施工现场的配电系统未按规定采用三相五线制接零保护方式（TN-S系统有独立变压器、TN-C系统无独立变压器） |
| 49 |  | 未按规定采用分级配电方式（A、B、C级配电箱）和漏电保护的 |
| 50 |  | 电气设施、线路、未按规范要求采取防护措施 |
| 51 |  | 配电线路电线老化、绝缘破损、带电金属导体明露 |
| 52 |  | 施工现场照明系统未按规定安装漏电保护装置 |
| 53 |  | 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿等场所作业未使用36V以下安全电压； |
| 54 |  | 使用其他金属丝替代胶盖开关、熔断器内的熔丝 |
| 55 |  | 电焊机未设置二次防触电措施，焊把线双线不到位 |
| 56 |  | 专用接零保护装置不符合规范要求或接地电阻达不到要求。 |
| 57 |  | 漏电保护器的漏电动作时间或漏电动作电流不符合规范要求。 |
| 58 | 高处坠落 | 基坑、结构各层、休息平台、屋面临边、作业面临边及脚手架临边等无防护栏杆 |
| 59 |  | 主节点处无小横杆 |
| 60 |  | 预留洞口及后浇带处1.5X1.5M以上洞口无防护的 |
| 61 |  | 安全网支搭宽度、高度、角度不符合要求 |
| 62 |  | 外用电梯、物料提升机等平台处无防护门 |
| 63 |  | 施工出入口未搭设安全防护棚 |
| 64 | 物体打击 | 井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，未搭设防护栏杆 |
| 65 |  | 吊装作业无起重信号工指挥 |
| 54 |  | 外脚手架上超荷载堆放物料 |
| 66 |  | 交叉作业无防护措施 |
| 67 |  | 施工围挡不牢固 |
| 68 |  | 靠围墙堆料 |
| 69 | 脚手架、 支撑体系 | 钢管、扣件等主要材料不符合质量标准 |
| 70 |  | 主节点处水平杆、立杆、扫地杆，剪刀撑、连墙件等缺失 |
| 71 |  | 架体与结构的连墙件设置不符合规范构造要求或安全专项施工方案 |
| 72 |  | 立杆间距不符合规范构造要求或安全专项施工方案 |
| 73 |  | 脚手架上堆载超过施工设计允许荷载 |
| 74 | 基坑、 沟槽 | 基坑、沟、槽开挖边坡的支护不符合要求 |
| 75 |  | 基坑、沟、槽开挖超过5M无监测 |
| 76 |  | 基坑、沟、槽开挖工程未建立安全可靠保排水措施 |
| 77 |  | 积土、料具堆放距基槽边距离小于设计规定 |
| 78 |  | 机械设备施工距基槽边距离不符合要求且未釆取技术措施 |
| 79 | 地铁施工/ 地下暗挖、 顶管工程 | 地铁施工前未进行风险点辨识、评估 |
| 80 |  | 地铁施工未按标准进行监控测量 |
| 81 |  | 地铁施工隧道内无通风设施 |
| 82 |  | 盾构机有害气体测量、记录、报警装置无法正常工作 |
| 83 | 消防安全 | 施工现场动用明火或施工中有火源，且周围有易燃易爆物品，未釆取安全防护和隔离措施 |
| 84 |  | 重点消防部位未设置消防器材，高层建筑未设置临时消防立管或无水源 |

监理单位及其监理现场

| 序号 | 隐患描述 |
| --- | --- |
| 1 | 未按规定设置各专业监理工程师，未持证上岗。 |
| 2 | 未按规定审查施工总承包单位和分包单位安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度、安全监管机构和人员配备情况。 |
| 3 | 未按规定审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员取得考核证情况及特种作业人员持证上岗情况。 |
| 4 | 未按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性技术标准。 |
| 5 | 未按规定对危险性转大的分部分项工程安全专项方案进行审查。 |
| 6 | 未按规定对施工企业危险性转大的分部分项工程安全专项方案实现的检查验收进行复查。 |
| 7 | 未对施工企业应急救援预案或施工现场安全生产、文明施工措施费计划、使用情况进行审查。 |
| 8 | 实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，未要求施工单位整改。 |
| 9 | 情况严重的，未要求施工单位停止施工，未及时报告建设单位。 |
| 10 | 施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位未及时向有关部门报告。 |
| 11 | 工程监理单位与被监理工程的承包单位或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。 |
| 12 | 未定期巡视检查危险性较大工程作业情况。 |

建设单位

| 序号 | 隐患描述 |
| --- | --- |
| 1 | 未按规定办理安全生产监督备案手续。 |
| 2 | 建设单位未向向施工企业提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上和地下管线资料，未办理气象和水文观测资料，毗邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料的交接手续。 |
| 3 | 建设单位未按确认付款计划向施工企业支付安全施工措施费的。 |
| 4 | 建设单位对施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。 |
| 5 | 建设单位任意压缩合同约定工期。 |
| 6 | 建设单位未按要求选择符合资质条件的施工企业。 |
| 7 | 建设单位未按要求选择符合资质条件的监理单位。 |
| 8 | 房屋拆除未委托具备保证安全条件的建筑施工单位承担。 |
| 9 | 建设单位明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 |
| 10 | 未依法申请领取施工许可证。 |